## Slide 1
כנס משרדי תכנון 2021
מהנדס מים וביוב ראשי
הנחיות תכנון
ענף הנדסה, יולי 2021

## Slide 2
כללי
דרישות / הנחיות מהנדס מים וביוב ראשי לתכנון מערכות מים וביוב עבור מחנות / מתקני צה''ל פורטו בנוהלים אגפיים :
002.005 מתקני תברואה
002.047 תשתיות מים וביוב במחנות ומתקני צה''ל
בנוסף לכך קיימים נוהלים שמפרטים דרישות למערכות מים וביוב עבור מתקנים ייעודיים כגון מטבח , מרט''פ וחו'
חובה לציין שקיים נוהל המתייחס לתכנון מערכות מים וביוב עבור מתקנים אסטרטגיים עם דרישות לרציפות התפקוד

## Slide 3
בקרה הנדסית
מסמכי תכנון מוצגים לבקרה הנדסית של מהנדס מים וביוב ראשי בהגשה אישית ע''י מנהל הפרויקט ובליווי המתכנן.
נתוני פרויקט שתדרשו להציג בתחילת הפגישה :
- שם הפרויקט
- מספר פרויקט
- שם מנהל הפרויקט
- שלב תכנון
- מהדורה וסה''כ מספר מהדורות / עדכונים

## Slide 4
בקרה הנדסית
מסמכי חובה שתדרשו להציג לצורך קיום הבקרה שלב תכנון סופי :
- אישור אדריכל ראשי על הקפאת תצורה של מבנה / מחנה / תכנית האב .
- אישור מהנדס איכות הסביבה ראשי המתייחס להמצאות שפכים תעשייתיים ואופן טיפול בהם
  אישור רע''ן בטיחות אש בצה''ל ( אישור רשות כב''א ) לרבות הגדרה של רמת הסיכון של המתחם , במבנה , מחנה . יש לוודא קיום התייחסות לצורך לכיבוי על ידי מתזים והגדרה של סה''כ ספיקה הנדרשת .
  מסמך תוצאות מדידת אופיין רשת המים וחיבור המים הראשי

## Slide 5
דגשים מיוחדים לתכנון
חובה לקבל איפיון מבנה / מתחם / מחנה .
תכנון חייב להתבסס על נתון של סד''כ מעודכן כולל הערכה לכ – 15 שנים קדימה או להוסיף מקדם 20% לנתון .
בקביעת תצורת אספקת מים למחנה גדודי ומעלה נדרש להפריד בין מערכות מים לצריכה שוטפת וכיבוי קונבנציונלי לבין מערכת לכיבוי לא קונבנציונלי / מתזים .
נדרש למנוע סכמה של צירוף מערכת אספקה לברזי כיבוי אש יחד עם מתזים .
יש למנוע ככל האפשר פתרונות אלקטרומכניים לרבות מתקנים לאיגום והגברת לחץ מים . החלטה על התבססות על מתקן לאיגום והגברת לחץ מים דורשת הוכחה .